附件2

2023年常州市机器人竞赛

——“回收物资”比赛规则

物资回收对保持良好生态环境、节约矿产资源、降低生产成本有着重要的意义，以物资不断循环利用的经济发展模式，正在成为全球的潮流。可持续的发展需要我们大家共同来参与和建设。

一、比赛概述

1. 参赛队每队有2台机器人组成，每场比赛开始前由双方队长硬币挑边决定己方位置。4台机器人开始比赛前静止在4个角落。

2. 比赛开始，双方场地各有4个圆球得分物、8个圆柱得分物、12个方块得分物，机器人通过自动及遥控的方式将得分物放置在指定的得分道具中，圆柱得分物放入3号道具筒内，球形得分物放入2号道具筒内，方形得分物放入1号道具筒内。

3. 比赛分自动和遥控两个部分。遥控器选用防干扰遥控器，一切能影响他人机器人的遥控器都禁止，以免影响比赛。

二、比赛场地与环境

1. 比赛场地的尺寸长为220cm、宽150cm，四周用EVA条围成边框。场地示意图如下：

2. 场地上25x25cm的红蓝区域为机器人的起始区域，赛前机器人不得超出起始区域。

三、道具及得分物

1. 得分物：圆球得分物直径为63mm，方块得分物为边长35mm的正方体，圆柱得分物高48mm、直径38mm。整个场地共有8个圆球，24个方块，16个圆柱。其放置如图所示。

2. 场地中间放置方块的圆筒为高7cm、直径18cm，放置圆球和圆柱的圆筒为高6cm、直径16cm（实际提供尺寸为准）。

四、机器人

1. 机器人的体积以静态放置时，所有可伸展的部分都不能超出25x25x25cm的立方空间。比赛开始后机器人允许伸展超出原始尺寸。

2. 参赛的机器人只能使用1个核心控制器，不超过4个电机（包括伺服电机、舵机等任何大小功能的电机），供电电压限定9V以内，传感器数量不限，机器人遥控器为2.4G、蓝牙或者WIFI连接，不得和其他机器人串频及干扰其他机器人。

3. 机器人要求使用塑料积木式拼插机器人制作，不得使用螺丝、胶水等固定结构，但结构中可使用橡皮筋。

五、竞赛过程

1. 每轮竞赛时间为150秒，前30秒为自动任务，参赛队员不得使用遥控器，要求机器人自动将预置得分道具放入相应的得分圆筒，自动任务时间结束后暂停时间计记录自动得分。后120秒为遥控任务，要求参赛队员使用遥控器或者其他遥控装置来操控机器人来完成得分任务。

2. 参赛队伍抽签决定分组及出场顺序，竞赛按预先排好的时间表进行比赛。

3. 自动任务：机器人自动将场地上的得分物放入指定道具筒内，圆球每个得分10分、圆柱每个得8分，方块每个得5分，比赛结束后，得分物不允许与机器有接触，一旦接触则该得分物计0分。自动任务得分将永久保留至该场比赛结束。

4. 手动任务：要求参赛选手遥控机器人完成相应的得分任务，机器人允许抓取或者吸取多个得分物。得分物计分与自动相同。

5. 比赛开始之后，自动任务进行时参赛选手不允许触碰机器人，选手一旦触碰机器则视为自动任务结束，并且机器人需重新放回启动区。手动遥控时选手不得触碰机器人，需要维修时需要跟裁判申请，裁判同意后方可拿出场外维修，时间不停。若机身上带得分物，需交给裁判放回得分物初始放置区域，机器人返回场地需放在启动区继续比赛。

6. 不得推动或者掀翻场地中间3个放置得分物的道具。不得触碰对方初始位置上的得分物，不得把对方得分物推出整个场地外，否则视为对方得分物得分。不得机器人过半场去阻挡或冲撞对方机器人，如有恶意冲撞或破坏场地等行为，裁判将进行警告处罚，满三次警告后判该机器人离场。

7. 可以在自己半场取走圆筒内对方的得分物，或在自己半场内阻挡对方把得分物放入圆筒，但又不能独自复盖圆筒不让对方得分。

六、比赛注意事项

1. 为保证参赛流程正常进行，参赛队伍需按抽签顺序，并提前2个场次到赛场前候场，若未能按要求到达赛场竞赛的，裁判有权取消本轮成绩。

2. 每支参赛队伍只能允许有二台机器人，并且队伍与队伍之间不得相互使用，一经发现取消两队成绩。

3. 服务裁判员指挥，文明参赛。对于不服从裁判员指挥组委会有权取消比赛资格。

4. 在准备区或比赛区使用手机等通信器材，不管什么原因，将立即被取消比赛资格。

5. 本规则解释权归组委会所有。

2023年常州市市赛项目——“回收物资”计分表

## 红方学校：                      蓝方学校：

| 红方参赛队 | 蓝方参赛队 |
| --- | --- |
| 任务 | 分值 | 得分 | 任务 | 分值 | 得分 |
| 圆球 | 10/个 |  | 圆球 | 10/个 |  |
| 圆柱 | 8/个 |  | 圆柱 | 8/个 |  |
| 方块 | 5/个 |  | 方块 | 5/个 |  |
| 违规 |  |  | 违规 |  |  |
| 总分 |  | 总分 |  |

红方选手签字：                 蓝方选手签字：

裁判签字：

2023年常州市机器人竞赛

——“能源变革”比赛规则

一、比赛场地

场地尺寸为234*112cm（图1），黑色引导线宽度为2cm，场地上共有5个用矩形框标出的任务区，场地中间位置有一个30*30cm的基地。

图1 场地示意

二、机器人要求

1. 必须使用塑料材质的拼插式结构，不得使用扎带、螺钉、铆钉、胶水、胶带等辅助连接材料。

2. 每台机器人只允许使用共计不超过4个电机（不允许使用舵机）。每台机器人允许使用的传感器种类、数量不限。

3. 每台机器人电池电压不得高于9V，不得使用升压、降压、稳压等电路。

4. 机器人初始尺寸不得大于30*30*30cm（长*宽*高），离开基地后，机器人的结构可以自行伸展。

三、任务及得分

1. 获取火种

1.1 场地可变区域中固定有一座火种台。

1.2 机器人需将火种移出火种台并取回基地内，得50分。

2. 开采矿石

2.1 场地可变区域中固定有一个采矿场。

2.2 机器人拨动拨杆开采矿石，要求矿石完全掉落在采矿框内，一个矿石20分，该任务最高得分40分。

3. 挖掘石油

3.1 场地指定位置处固定有一座石油挖掘机器。

3.2 机器人需要转动转柄使传送带运行，将传送带上的石油获取并带回基地，得60分。

4. 能源交互中心

4.1 场地正中间有一个大型能源交互中心。

4.2 机器人需要将获取回来的火种模型投入能源点，以此来获得新型能源物质，成功完成交互（即新型能源脱离场地道具），得50分。

注：若投入的不是火种原料从而完成交互，该任务不得分。

5. 动力驱动

5.1 场地指定位置固定有一台动力驱动小车系统。

5.2 机器人需要将之前获得的新型能源或者石油能源投入动力区域，让小车驶离模型底板则算完成任务，且该任务必须为最后一项任务进行完成。

利用获得的新型能源投入动力区域并完成小车驶离，得100分。

利用获得得石油能源投入动力区域并完成小车驶离，得80分。

注：若投入的不是石油或者新型能源，又或是直接推动小车驶离，该任务不得分。若两种能源都投入则也按100分计算。

初始状态：

小车位于停车点处

6. 机器人在基地学生可以手动，在基地外学生碰触机器人为重启，不重启奖励总分为40分，重启一次扣10分，第5次碰触机器人比赛结束。

四、模型位置说明

5个任务中，“获取火种”和“开采矿石”为可变任务，其余均为固定任务，任务模型的方向均设为利于机器人完成的方向。

五、比赛

1. 每支参赛队由1-2名学生组成。

2. 赛前调试时间90分钟，每支参赛队比2轮，每轮180秒，2轮分数相加即为最终成绩。

3. 比赛场地上规定了机器人要完成的任务，小学、初中、高中三个组别要完成的任务数一样。

4. 所有场次的比赛结束后，每支参赛队各场得分之和作为该队的总成绩，按总成绩对参赛队排名；如果两轮总分一样，按两轮总时间少的胜。

2023年常州市市赛项目

——“能源变革”计分表

队名：              组别：

| 任务 | 描述 | 分值 | 第一轮 | 第二轮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 获取火种 | 将火种模型带回基地 | 50 |  |  |
| 开采矿石 | 矿石完全落入开采框内 | 20/个 |  |  |
| 挖掘石油 | 转动模型转柄获得石油道具并带回基地 | 60 |  |  |
| 能源交互 | 完成火种与新能源的交互 并且新能源道具完全脱离场地模型 | 50 |  |  |
| 动力驱动 | 机器人投入石油道具 驱动小车完全驶离场地模型 | 80 |  |  |
|  | 机器人投入新能源道具 驱动小车完全驶离场地模型 | 100 |  |  |
| 自主运行奖励 | 40-（重启次数）*10，且大于等于0 |  |  |  |
| 单轮得分 |  |  |
| 单轮时间（秒） |  |  |
| 总分 |  |
| 两轮总时间（秒） |  |

选手签字：

裁判签字：

常州市科学技术协会                      2023年3月14日印发

# Text boxes

完成状态：

火种取下并带回基地

初始状态：

火种位于模型上方

完成状态：

拨动拨杆使矿石完全掉入矿场内

初始状态：

拨杆自然下垂

完成状态：

获取石油资源并带回基地

初始状态：

转柄水平或垂直

完成状态：

将火种投入能源交互点

新型能源脱离场地道具

初始状态：

新能源物资位于模型右侧平台处

完成状态：

投入新能源、石油能源驱动小车驶离场地道具地板